## Список параметров прибора IR MPX

| Параметр | Тип | Мин | Макс | Ед.Изм. | По умолч. | К Сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PA | Пароль параметров | С |  |  |  |  |  |
|  | Пароль истории | С |  |  |  |  |  |
|  | Пароль скачивания | С |  |  |  |  |  |
| / | ПАРАМЕТРЫ ДАТЧИКА |  |  |  |  |  |  |
| St | Температурная Рабочая Точка |  |  |  |  |  |  |
| /C | Калибровка датчика регулирования | F |  |  |  |  |  |
| /2 | Стабильность измерения | C |  |  |  |  |  |
| /3 | Коэффициент опроса датчика | C |  |  |  |  |  |
| /4 | Виртуальный датчик (между датчиком 1 и датчиком 3); (0=датчик 1; 100=датчик 3) | C |  |  |  |  |  |
| /5 | (C/(F (0=(C; 1=(F) | C |  |  |  |  |  |
| /6 | Включение десятичной точки (0=Да; 1=Нет) | C |  |  |  |  |  |
| /7 | Визуализация на дисплее и на повторителе 0=повторитель отсутствует 1=показания третьего датчика только на повторителе 2=показания третьего датчика также на основном дисплее 3=показания виртуального датчика на основном дисплее и показания датчика разморозки на повторителе | C |  |  |  |  |  |
| /8 | Калибровка третьего датчика | C |  |  |  |  |  |
| /9 | Разморозка по датчику 3 (0=нет; 1=да) | C |  |  |  |  |  |
| /A | Датчик разморозки присутствует 0=датчик разморозки и третий датчик отсутствуют 1= датчик разморозки отсутствует и третий датчик присутствует 2=датчик разморозки присутствует и третий датчик отсутствует 3=датчик разморозки и третий датчик присутствуют | C |  |  |  |  |  |
| /d | Калибровка датчика разморозки | C |  |  |  |  |  |
| r | ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛЯТОРА | F |  |  |  |  |  |
| rd | Дифференциал регулятора (гистерезис) | C |  |  |  |  |  |
| r1 | Минимальная разрешенная для пользователя Рабочая Точка | C |  |  |  |  |  |
| r2 | Максимальная разрешенная для пользователя Рабочая Точка | C |  |  |  |  |  |
| r3 | Включение тревоги Ed (прекращение разморозки по тайм-ауту) 0=Нет, 1=Да | C |  |  |  |  |  |
| r4 | Автоматическое изменение ночной температурной Рабочей Точки (реле шторки замкнуто) | C |  |  |  |  |  |
| r5 | Включение мониторинга температуры | C |  |  |  |  |  |
| r6 | Ночное изменение по третьему датчику (1=по ночам с опущенной шторкой по третьему датчику; 0=по ночам управление по виртуальному датчику) | C |  |  |  |  |  |
| rt | Мин. и макс. интервал измерения температуры | F |  |  |  |  |  |
| rH | Макс. измеряемая температура в интервале “rt” | F |  |  |  |  |  |
| rL | Макс. измеряемая температура в интервале “rt” | F |  |  |  |  |  |
| c | ПАРАМЕТРЫ КОМПРЕССОРА |  |  |  |  |  |  |
| с0 | Задержка старта компрессора, когда прибор ВКЛ. | C |  |  |  |  |  |
| c1 | Мин. время между двумя успешными операциями компрессора | C |  |  |  |  |  |
| c2 | Мин. время остановки компрессора | C |  |  |  |  |  |
| c3 | Минимальное время работы компрессора | C |  |  |  |  |  |
| c4 | Безопасный режим работы (настройка дежурного цикла) (0=компрессор всегда ВЫКЛ, 100=компрессор всегда ВКЛ) | C |  |  |  |  |  |
| cc | Время непрерывного цикла | C |  |  |  |  |  |
| c6 | Время отключения тревоги низкой температуры после непрерывного цикла | C |  |  |  |  |  |
| d | ПАРАМЕТРЫ РАЗМОРОЗКИ |  |  |  |  |  |  |
| d0 | Типы разморозки 0=нагреватель: заканчивается по температуре или по тайм-ауту 1=горячий газ: заканчивается по температуре или по тайм-ауту 2=нагреватель: заканчивает по температуре 3=горячий газ: заканчивается по тайм-ауту | C |  |  |  |  |  |
| dl | Интервал между двумя разморозками (таймер привязанный к dl сбрасывается при каждом начале разморозки; dl=0: разморозка отменяется автоматически) | F |  |  |  |  |  |
| dt | Температура окончания разморозки | F |  |  |  |  |  |
| dP | Максимальная продолжительность разморозки | F |  |  |  |  |  |
| d4 | Разморозка при включении прибора (0=Нет, 1=Да) | C |  |  |  |  |  |
| d5 | Задержка разморозки при включении прибора или с цифрового входа | C |  |  |  |  |  |
| d6 | Состояния основного дисплея и повторителя во время разморозки: 0=Блокировка дисплея отсутствует и показания температуры отображаются попеременно с символом «dF» на обоих дисплеях 1=Показания заблокированы на обоих дисплеях 2=Только символ ”dF” отображается на обоих дисплеях | C |  |  |  |  |  |
| dd | Время стекания после разморозки | F |  |  |  |  |  |
| d8 | Время исключения высокой температуры после разморозки и, если (A4=5, A5=5 или A8=5) время исключения тревоги с момента открытия двери | F |  |  |  |  |  |
| d9 | Приоритет разморозки над защитой компрессора (0=Нет, 1=Да) | C |  |  |  |  |  |
| d/ | Отображение датчика разморозки (датчик 2) | F |  |  |  |  |  |
| dA | Отображение датчика 3 | F |  |  |  |  |  |
| dC | Временная база для интервалов между разморозками и их максимальной продолжительностью (dP) (0=час/мин; 1=мин/cек) | C |  |  |  |  |  |
| A | ПАРАМЕТРЫ ТРЕВОГИ |  |  |  |  |  |  |
| A0 | Дифференциал вентилятора и тревоги | C |  |  |  |  |  |
| AH | Тревога высокой температуры: показывает максимальное отклонение относительно Рабочей Точки | F |  |  |  |  |  |
| AL | Тревога низкой температуры: показывает максимальное отклонение относительно Рабочей Точки | F |  |  |  |  |  |
| Ad | Задержка температурной тревоги | C |  |  |  |  |  |
| A4 | Конфигурация цифрового входа 1 | C |  |  |  |  |  |
| A5 | Конфигурация цифрового входа 2 | C |  |  |  |  |  |
| A6 | Блокировка компрессора (установка Дежурного Цикла от внешней тревоги: A4=1 или 2; A5=1 или 2); 0=компрессор всегда ВЫКЛ; 100=компрессор всегда ВКЛ | C |  |  |  |  |  |
| A7 | Время задержки обнаружения «отложенной тревоги» (A4=2 или A5=2) | C |  |  |  |  |  |
| A8 | Конфигурация виртуального цифрового входа прибора | C |  |  |  |  |  |
| A9 | Включение распространения по pLAN второго цифрового входа Мастера (1=да, 0=нет) | C |  |  |  |  |  |
| Ar | Включение передачи удаленного сигнала тревоги от Слэйва к Мастеру (1=передача удаленного сигнала тревоги включена) | C |  |  |  |  |  |
| F | ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА |  |  |  |  |  |  |
| F0 | Управление вентилятором: 0=вентиляторы всегда ВКЛ (исключая отдельные случаи: см. параметры F2, F3, Fd.) 1=вентилятор контролируются термостатом в соответствии с абсолютной Рабочей Точкой F1 | C |  |  |  |  |  |
| F1 | Абсолютная Рабочая Точка старта вентилятора | F |  |  |  |  |  |
| F2 | Вентиляторы ВЫКЛ вместе с ВЫКЛ компрессором (0=Нет, 1=Да). При F0=0 реле замкнуто. | C |  |  |  |  |  |
| F3 | Вентиляторы ВЫКЛ при разморозке (0=Нет, 1=Да). При F0=0 реле замкнуто. | C |  |  |  |  |  |
| F4 | Конфигурация реле Вентилятора в качестве Вспомогательного реле (в этой ситуации четвертое реле может использоваться как аварийное реле путем установок H1=1 и H1=2): 0=вспомогательное реле является четвертым реле 1=вспомогательное реле является реле вентилятора (локальное реле) 2=вспомогательное реле является реле вентилятора (сетевое реле) | C |  |  |  |  |  |
| Fd | Остановка вентилятора после стекания | F |  |  |  |  |  |
| H | ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ |  |  |  |  |  |  |
| H0 | Сериальный адрес (только для сетевого Мастера) | C |  |  |  |  |  |
| H1 | Выбор назначение реле 4: 0=вспомогательный выход 1=аварийное реле нормально закрыто 2=аварийное реле нормально открыто 3=вспомогательное реле: Мастер работает в качестве Слэйва с другим Мастером, воздействие на реле распространяется по pLAN к Слэйвам, 4-ое реле которых сконфигурировано с H1=3 | C |  |  |  |  |  |
| H2 | 0=ИК отключен; 1=ИК включен | C |  |  |  |  |  |
| H3 | Код включения программирования с ДУ | C |  |  |  |  |  |
|  | ПАРАМЕТРЫ pLAN |  |  |  |  |  |  |
| Sn | Количество Слэйвов; параметр доступен только на устройствах Мастер (0=pLAN отсутствует) | C |  |  |  |  |  |
| SA | Адрес Слэйва на pLAN; параметр доступен только на устройствах Слэйв (0=pLAN отсутствует) | C |  |  |  |  |  |
| In | Конфигурационный параметр отдельного устройства в качестве Мастера (In=1) или Слэйва (In=0) | In(4) |  |  |  |  |  |
|  | ПАРАМЕТРЫ RTC (часы реального времени) |  |  |  |  |  |  |
| hh | Текущий час | F |  |  |  |  |  |
| mm | Текущая минута | F |  |  |  |  |  |
| h1 | Час первой разморозки | C |  |  |  |  |  |
| m1 | Минута (часа h1 текущего дня) начала разморозки | C |  |  |  |  |  |
| h2 | Час второй разморозки | C |  |  |  |  |  |
| m2 | Минута (часа h2 текущего дня) начала разморозки | C |  |  |  |  |  |
| -- | -- |  |  |  |  |  |  |
| -- | -- |  |  |  |  |  |  |
| h8 | Час восьмой разморозки | C |  |  |  |  |  |
| m8 | Минута (часа h8 текущего дня) начала разморозки | C |  |  |  |  |  |